江苏省优质安装工程奖（扬子杯）评审细则

第一章  总则

第一条 为贯彻科学发展观，落实《建设工程质量管理条例》，提高安装工程质量，鼓励安装企业（含部属及其他省、市在江苏省境内施工的安装企业）加强创优目标管理，争创精品工程，以名牌工程树信誉、占市场，为社会奉献更多安装优质精品工程，特制定本细则。

第二条 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）的评选在省住房和城乡建设厅指导下，由江苏省安装行业协会组织。是江苏省安装行业安装工程质量的最高奖项，代表江苏省安装工程质量的先进水平。

第三条 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）每年评审一次，申报时间一般为每年4月份，复查安排在每年5～6月份。具体申报、复查时间以协会文件为准。

第四条 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）的评审和颁奖由江苏省安装行业协会秘书处负责全过程实施。

第二章  评审范围

第六条 江苏省安装行业协会的会员单位及在江苏省境内注册的部属或其他省、市安装企业在江苏省境内承建的工业、民用和专业安装工程；本省安装行业协会会员单位在其他省、市承建的外地安装工程。

第七条 安装工程量规模要求：

7.1 安装工程造价≥500万元，具有独立生产能力或使用功能的工厂（车间）、装置、设施等工业安装工程。

7.2 安装工程量≥500万元的公共建筑工程中的安装工程。

7.3 建筑面积≥20000m2的住宅安装工程。

7.4 建筑面积≥40000m2的住宅小区安装工程。

注：“7.3”、“7.4”住宅安装工程应包括给排水（消防水）、配电房、建筑电气、电梯等全部配套安装工程，且功能齐全。

7.5 特种设备安装工程：

如：（1）容量≥200t/h或压力≥3.82MPa、容量≥75t/h的散装锅炉安装工程；

（2）起吊重量≥100t起重设备安装工程；

（3）8台及以上的电梯或速度≥2.5m/s的高速电梯安装工程；

（4）容积≥400m3的三类压力容器制作安装工程（含容积≥400m3三类球罐现场组装工程）；容积≥800m3的一、二类压力容器制作安装工程（含容积≥800m3一、二类球罐现场组装工程）；

（5）长度≥5Km的压力管道安装工程；

（6）电压等级≥20KV、容量≥4000KVA的送、变电工程。

第三章  申报条件

第八条 申报评审的工程应具备以下条件：

8.1 符合国家、部颁或地方设计标准、规范要求，并按相应施工及验收规范组织施工和质量验收。

8.2 工程资料完整，且已通过相关方的验收、备案。工程竣工验收后，经过一年的使用检验，未发现质量问题和隐患。

8.3 申报企业自认已达到本省安装工程质量先进水平，且建设单位、相关监督部门或机构同意推荐申报的安装工程。申报工程自竣工验收到申报时限，不超过3年。

第九条 分包单位承接了该申报工程30%及以上的工程量，也可作为参建单位附入主申报单位一并申报，并作为参建单位分享江苏省优质安装工程奖（扬子杯）。

第十条 不列入申报范围的工程：

（1）未执行中国相关技术标准的工程；

（2）保密工程；

（3）参加过江苏省优质安装工程奖评选没有入选的工程；

（4）施工过程中发生四级及以上的工伤事故或重大工程质量事故的工程。

第四章  申报及申报材料

第十一条申报单位向江苏省安装行业协会秘书处递交江苏省优质安装工程奖（扬子杯）申报材料。秘书处对申报资料进行审查，核对申报资料的原件，审查合格后，受理申报。

第十二条 申报材料包括：

12.1 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）申报表；

12.2申报安装工程合同书复印件一份；（应能证明参评工程量和承包单位的合同关系，若系分包单位则应有与主承包单位签订的合同书复印件。）

12.3建设单位、监理单位、设计单位等相关方确认的工程竣工验收记录复印件和工程质量监督站签发的建设竣工验收备案表复印件；

12.4特种设备安装工程还应递交当地质量技术监督部门（或机构）签署认可意见的证明材料复印件，如开工告知、过程见证资料、竣工验收记录、检测试验报告和监督检验报告等；

12.5本工程获奖情况（提供获奖证书复印件）。

12.6新工艺、新技术、新材料（重点是节能方面的应用）应用项目的市级技术鉴定报告；（给予加分）

12.7工程照片（10张以上并辅以说明）。

12.8上报资料：装订成册，一式二份，附电子文档光盘。

注：上述申报资料中12.2、12.3、12.4、12.5应同时提供原件备查。

第五章  工程评审

第十三条 预审上报材料：由江苏省安装行业协会秘书处组织对申报材料进行预审，预审依据主要参照本细则第二章“评审范围”和第三章“申报条件”。

第十四条 协会秘书处汇总预审资料，将通过预审的申报工程编制现场检查计划，及时安排专家进行现场检查。

第十五条 成立现场检查小组：根据申报工程分部工程的组成情况，安排相应专业的专家组成现场检查小组，专家组成员一般由相关专业2～4人组成，省安装协会秘书处指定一名组长，领导申报工程的现场检查工作。

第十六条 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）现场检查按《江苏省优质安装工程奖（扬子杯）现场检查实施意见》组织实施。申报单位应提供项目完整的原始工程资料。

第十七条 专家检查记录：

17.1 现场检查组专家各自填写相应专业检查记录表。

17.2 现场检查工作完成后，检查组应撰写汇总表。组长将所有记录、汇总表整理后交江苏省安装行业协会秘书处。

第十八条 评审委员会审定：

18.1 江苏省安装行业协会秘书处收集全部申报工程的现场检查资料，交江苏省优质安装工程奖（扬子杯）评审委员会。

18.2 评审委员会设主任一名，副主任两名，委员若干名。

18.3 评审委员会成员不少于5名时，可召开审定会议，根据现场检查记录、汇总表，广泛考虑其他综合因素，各参审委员投票表决，得票数≥50%者入选江苏省优质安装工程。

第十九条 确认：

19.1 将评审委员会审定通过的优质安装工程一览表进行公示（行文），广泛听取社会和建设单位的反映。

19.2 公示一个月后，协会秘书处收集反馈意见向评审委员会汇报后，最终确认省优质安装工程名单。

第六章  表彰与奖励

第二十条 由江苏省安装行业协会秘书处召开颁奖会议对荣获江苏省优质安装工程奖（扬子杯）的企业和参建单位授予奖杯和证书。

第二十一条 对获奖工程和企业由江苏省安装行业协会进行表彰。

第七章  附则

第二十二条 已获江苏省优质安装工程奖（扬子杯）的工程项目，若在使用中出现较大质量问题，或有顾客及社会投诉，由协会秘书处核实，书面报告评审委员会，评委会召开会议审议，可撤消其工程所得荣誉，收回奖杯和证书。

第二十三条 本《细则》的条款由江苏省安装行业协会负责解释。

第二十三条本《细则》自发文时执行，原《江苏省优质安装工程（紫金杯）奖评审办法》同时废止。

附件：1．江苏省优质安装工程奖（扬子杯）申报表

2．现场检查表

3．江苏省优质安装工程现场检查实施意见

江苏省安装行业协会

二○一○年四月二十九日

附件1：

江苏省优质安装工程奖（扬子杯）

申 报 表

工程名称：

申报单位（公章）：

申报日期：

江苏省安装行业协会

填 表 说 明

- 江苏省优质安装工程奖（扬子杯）申报表及其他上报资料应在申报截止日期前完成填写，并上报江苏省安装行业协会秘书处，逾期将不再受理。

- 工程概况表：工程类别及施工项目组成栏采用□内打√的方式填写。参建（分包）状况主要描述参建单位、分包施工内容、分包工程量等。

- 工程综合报告应由建设单位和/或监督部门签署推荐意见。

- 申报资料一律使用A4纸，书写应使用签字笔，要求字体端正、字迹清楚。

- 申报表应附下列资料一并上报：

  - 安装合同复印件。

  - 由建设单位、监理单位、设计单位等相关方确认的工程竣工验收记录复印件或工程质量监督部门签发的建设工程竣工验收备案表复印件，特种设备安装工程还应有当地质量技术监督部门（或机构）签署认可意见的证书材料复印件，如开工告知，过程见证资料、竣工验收记录、检测试验报告等。

  - 当地建筑业协会颁发的含本安装工程所属的建筑工程“优质工程证书”复印件（如有）。

  - 新工艺、新技术、新材料应用项目的市级技术鉴定报告（给予加分）。

  - 工程照片（10张以上）。

  - 上报资料：装订成册，一式二份，附电子文档光盘。

一、申 报 单 位 简 况

| 施工单位 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业地址 |  |
|  | 资质等级 |  | 邮 编 |  |
|  | 企业法人 |  | 电 话 |  |
|  | 项目经理 |  | 电 话 |  |
|  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 参建单位 | 企业名称 |  |
|  | 企业地址 |  |
|  | 资质等级 |  | 邮 编 |  |
|  | 企业法人 |  | 电 话 |  |
|  | 项目经理 |  | 电 话 |  |
|  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮 编 |  |

二、工 程 概 况

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 工程详细地址 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 建 筑 层 数 |  |
| 安装工程量（万元） |  | 建筑工程获优状况 |  |
| 工 程 类 别 | 工业 □ 公共建筑 □ 住宅 □ |
| 施工项目组成 | 给排水□、消防水□、消防报警□、建筑电气□、智能化□、通风空调□、净化□、配变电□、锅炉□、压力容器□、压力管道□、起重设备□、电梯□、其他□ |
| 开 工 时 间 |  | 竣工时间 |  | 验收时间 |  |
| 参 建 （分包） 状 况 |  |

三、工 程 综 合 报 告

申报理由：

符合项描述（对照“评审范围、申报条件”予以描述）：

质量控制措施、工程质量状况、安全文明施工状况：

新工艺、新材料、新技术的应用情况：

续表

建设单位推荐意见： 单位（盖章） 年 月 日

地方建设、监督、行政或专业工程行业主管部门推荐意见： 单位（盖章） 年 月 日

附件2：

现场检查记录表

工程所在地：

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  | 项目经理 |  |
| 参建单位 |  | 项目经理 |  |
| 获市优年度和名称 |  | 开（竣）工日期 |  |
| 工程概况及 质量特色 |  |
| 科技成果 新技术应用 情况 |  |
| 工 程 实 物 检 查 情 况 | 建筑给水、排水及采暖分部 管道及器具安装 |  |
|  | 建筑电气分部 电气线路铺设及 器具安装 |  |
|  | 智能建筑分部 线路铺设及 设备安装 |  |
|  | 通风与空调分部 风管、阀部件及通风设备的安装 |  |
|  | 电梯分部 轿厢、机房的安装 |  |
| 技术资料核查 |  |
| 总体评价 |  |
| 推荐意见 |  |
| 检查人员 | 组长 |  | 成员 |  |

江苏省安装行业协会                     检查日期：         年     月      日

附件3：

江苏省优质安装工程奖（扬子杯）

现场检查实施意见

一、总则：为了规范江苏省优质安装工程现场检查的实施要求，统一检查的标准、内容和方法，制定本实施意见。

二、编制依据：

1．相关的法律法规要求；

2．各专业的施工验收规范、质量评定标准及相关的强制性条文要求。

三、现场检查的实施意见：下列各专业的检查内容为专家组检查的最低要求，必要时检查人员还应依据本文二中1～2条的相关要求检查到位。

1.设备安装

1.1.设备地脚螺栓副紧固连接状况、动设备地脚螺栓副的防松处理及外露螺纹的防腐处理；

1.2.设备垫铁组安置和二次灌浆状况；

1.3.设备底座与避震器连接、固定和找平状况；

1.4.设备固定连接螺栓副在工字钢、槽钢斜面紧固时的处理；

1.5.热胀、冷缩介质卧式设备底座或支座一侧导向滑动设备的处理；

1.6.联轴器的连接及传动装置外露部位的安全处理；

1.7.设备与管道的无应力连接及机泵出口挠性节的安装状况；

1.8.设备运行状况；

1.9.设备防腐和绝热质量；

1.10.起重设备运行状况（与轨道的接触、与大车限位及与车档限位触撞的效果）；轨道接头和沉降、伸缩缝处的处理；

1.11.电梯的运行状况（平稳度、噪音、平层、层门）；机房内主机、应急安全设备的安装状况等。

2.管道安装

2.1.管道支架、吊架安装部位、间距及管道与支架间隔衬垫处理；

2.2.热力管道滑动吊、托架的偏移情况；

2.3.保温管道绝热衬垫（支托或木垫）的厚度及安装状况；

2.4.管道连接（丝扣、法兰、沟槽、焊接）质量（包括相邻环缝间距、纵缝错开距离、成形等）；

2.5.不同介质管道水平段变径时采用偏心异径管的安装位置；

2.6.压力表与缓冲环管之间的旋塞安装；

2.7.管道敷设在穿越建筑物伸缩缝处、沉降缝、抗震缝处的处理；

2.8.管道防腐处理；

2.9.管道绝热层与管壁的粘合度和与木垫支座的紧密度；

2.10.金属护壳与绝热层的贴合，三通搭接处理及护壳接缝的相互位置；

3.电气安装

3.1.避雷带的平直度、固定间距、焊接的搭接长度及焊接质量、扁钢90°弯曲半径（包括与周边电气设备或金属构件的可靠接地）；

3.2.镀锌制品的锈腐状况（螺栓、螺母、垫圈及配件等）；

3.3.线槽、桥架、插接式母线槽的安装、支架配置及接地；

3.4.明配管（包括防爆配管）套丝连接接地，接地导线截面积的选用、伸缩缝补偿装置；

3.5.变配电室接地扁钢与色标处理，变压器中性点，配电房金属门、柜、箱，基础型钢的接地；

3.6.电缆敷设的排列规范，电缆走向改变时的挂牌，电缆桥架、线槽、保护套管穿越楼板及墙体时的封堵处理，电缆终端标志完整、清晰；

3.7.开关插座的导线选用，导线连接，压接帽使用，插座接线相序，高度低于2.4m灯具的外壳接地；

3.8.配电间、配电柜（箱）本体安装，柜（箱）内电气元件安装，导线绑扎，接线相色的正确、可靠；

3.9.起重机轨道的接地，滑接线和伸缩补偿装置安装，电源指示信号灯安装；

3.10.防爆电气设备及附配件铭牌，防爆标志与电机接口，防爆挠性软管连接；

3.11.各类金属管道、设备、玻璃幕墙等“等电位”联结。

4.通风与空调安装

4.1.金属、非金属风管材质及表面加工质量；

4.2.金属风管拼接缝和咬缝质量及连接后的风管水平、垂直度；

4.3.风管法兰规格、螺孔直径和孔距及连接螺栓；

4.4.风管吊（支）架设置、间距和受力状况，加固风管的加固形式和固定支架间距及部位；

4.5.金属矩形风管的弯管导流片的设置；

4.6.风管穿越墙体或楼板时的防护措施；

4.7.风管柔性接头尺寸和安装松紧程度、平行度及设置部位；

4.8.伸出室外风管及室外风机的进风口、出风口端的处理；

4.9.风管、法兰吊（支）架的喷漆防腐质量；

4.10.风管绝热层及户外金属保护壳的接缝位置及朝向；

4.11.净化系统风管所用的螺栓（母）、垫圈和铆接质量；

4.12.净化系统洁净度为1～5级时，风管咬口形式及法兰铆钉间距；

4.13.净化风管法兰垫料的选材。

5.民用住宅补充检查内容

除上述设备、管道、电气、通风及空调四大专业检查内容外，住宅的安装质量检查应加大对建筑设备使用功能的检查力度，并广泛听取业主或物业管理单位的意见。

5.1.住宅供电正常，满足照明等各类用电设备、器具的用电需求；

5.2.供水正常，水压、流量、卫生状况、排水功能等满足设计要求；

5.3.通风空调系统的运行满足用户要求的程度；

5.4.燃气设备（施）设置合理、安全可靠，满足用户使用要求的程度；

5.5.电梯、通讯、网络及其他建筑设备（施）运行可靠并符合环保要求。

6.观感检查

观感检查主要依赖于各专业专家的目测评价，观感检查也是优质安装工程检查的重要内容之一。

6.1.机械设备

6.1.1.成排、成套设备的排列直线度、垂直度，同类设备安装形式的规范、统一程度；

6.1.2.设备整洁、无污、无锈，其防腐涂饰外观有无流坠、起泡、露底、不均匀等现象。绝热保温表面平滑和平顺度，受损情况以及接口位置、形式的统一、合理性与牢固程度。

6.2.管道

6.2.1.管道支架形式、位置、间距的统一、均匀、合理性。切割下料、开孔、卡箍安装、螺栓长度、方向的统一性以及其焊缝质量、油漆涂饰质量状况；

6.2.2.成排管道布置、走向、平直度、垂直度、平行度及连接形式等统一、规范程度，穿越楼板、墙体做法的一致性；

6.2.3.压力表、流量计成排、成行朝向、高低的合理、整齐程度；

6.2.4.各类管道、支架及设备的防腐涂饰、色泽的质量、标志的统一，保温绝热、外壳表面成形及受损情况，以及接头处理等规范程度。

6.3.电气

6.3.1.电缆桥架、线槽、电线管的平直度、垂直度、曲线段的圆滑过渡，支架形式、间距的均匀统一以及布置的合理、安装的牢固程度；

6.3.2.电缆（线）的敷设、绑扎的统一、有序程度，电缆（线）终端的标识牌是否齐全、清晰；

6.3.3.成排柜（箱）的平直度、垂直度以及相互位置差、接缝差的均匀和统一程度；

6.3.4.接地扁钢搭接焊缝成形、走向平直度、弯曲段连接的圆滑过渡以及支撑件的规格、间距的均匀统一性；

6.3.5.各类开关、插座在同一房间、同一层面的布置（相互间标高差、单独的水平、垂直度）的统一性；

6.3.6.跨接、接地的统一、可靠和合理性；

6.3.7.成排灯具安装观察是否横、纵向直线布置。

6.4.通风和空调

6.4.1.吊支架制作安装的规格尺寸、形式、位置、间距的统一、均匀、合理性，切割下料、开孔、焊接成形、螺栓规格、长短、油漆等的规范、统一性；

6.4.2.风管制作的作方、作圆、咬边、接缝等外形、尺寸及整体平直度、直线度；

6.4.3.连接用的螺栓副尺寸、规格、位置、朝向、间距等的统一和规范程度；

6.4.4.绝热保温外观检查密实程度、接缝一致性和合理性，保温钉布置的均匀程度、有无开裂、空隙等现象。

6.5.电梯

6.5.1.机房设备布局是否合理，限速器、主机吊钩是否标识清楚；

6.5.2.运行是否平稳，平层是否准确，运行噪音是否可接受。